## Slide 1
项目三 高压电池管理系统的检修
Maintenance of High Voltage Battery Management System for Project Three
北方国际教育集团

## Slide 3: 目 录
任务三 动力电池均衡的检修
一、技术原理
一、技术原理
1.动力蓄电池均衡控制意义
1.动力蓄电池管理器功能
3.比亚迪秦动力蓄电池管理器电路
2.动力蓄电池均衡控制的原理
二 任务实施
二 任务实施
1.动力蓄电池均衡控制故障的检修
2.动力蓄电池均衡维修仪的使用
2.动力蓄电池管理器信息的传输
1.SOC值的标定
3.BMC电源故障检修
4.BMC通讯故障检修
2.SOC值异常
5.碰撞信号
任务二 信息采集系统的检修
任务一 高压电池管理器的检修
一 技术原理
一 技术原理
2.温度采集
1.电压采集
1.无感分流式电流传感器
2.霍尔式电流传感器
3.信息采集线束
4.信息采集数据的传递
二 任务实施
二 任务实施
5.秦PLUS EV信息采集系统
1.电压与温度采集故障
2.BIC工作异常
3.电路
1.比亚迪秦EV电流传感器故障
2.比亚迪秦PLUS EV采样电阻两侧电压的测量
任务四 动力电池热管理系统检修

## Slide 4: 任务四 动力电池热管理系统检修
2.动力蓄电池管理器信息的传输
1.动力蓄电池管理器功能
一 技术原理
二 任务实施
1.SOC值的标定
2.SOC值异常
3.比亚迪秦动力蓄电池管理器电路
3.BMC电源故障检修
4.BMC通讯故障检修
5.碰撞信号

## Slide 5: 学习目标
知识目标
●高压蓄电池管理系统的功能
●高压蓄电池管理的控制原理
●高压蓄电池管理系统的信息传递方式
能力目标
●SOC值的设定
●蓄电池管理器的故障诊断

## Slide 6
技术原理
蓄电池状态的检测即为蓄电池单体电压、总电压、电阻、电流等信息的采集。这些信息为BMS中其他功能的基础与前提，要求数据采集具有较高的速度和精度。
信息采集

## Slide 7
技术原理
对蓄电池状态分析主要是蓄电池剩余电量（SOC）及蓄电池老化程度（SOH）这两个方面。
状态分析

## Slide 8
技术原理
蓄电池安全保护
序号 | 名称 | 蓄电池工作状态 | 警报 | 措施
1 | 动力蓄电池电流 | 蓄电池放电电流 | 过流报警 | 1.要求大功率用电设备（电机、空调压缩机和 PTC）降低电流，限功率工作； 2.如果在过流报警发出后，电流依然在过流状态并持续10s。断开主接触器，禁止放电。
2 |  | 蓄电池充电电流 |  | 1.电流在过流状态持续 10s，断开充电接触器，禁止充电。
3 |  | 回馈充电电流 |  | 1.要求电机控制器限制回馈充电电流； 2.如果发出过流报警后，电流依然处于过流状态并持续10s，断开主接触器。
过流保护

## Slide 9
技术原理
蓄电池安全保护
过充过放保护
序号 | 名称 | 蓄电池工作状态 | 警报 | 措施
1 | 动力蓄电池电压 | 放电状态 | 单节蓄电池电压过低严重报警 | 1.大功率设备（主电机、空调压缩机和PTC）停止放电； 2.延迟10S切断主接触器.断开负极接触器； 3.仪表灯亮； 4.仪表显示报警信息。
2 |  |  | 单节蓄电池电压过低一般报警 | 1.大功率设备（电机、空调压缩机和PTC）降低当前电流，限功率工作； 2.仪表显示报警信息； 3.电压为2.5V时，SOC修正为0。
3 | 动力蓄电池电压 | 充电状态 | 单节蓄电池电压过高一般报警 | 1.禁止动力蓄电池进行充电； 2.仪表显示报警信息； 3.电压为3.8V时，SOC 修正为100； 4.电机能量回馈禁止。
4 |  |  | 单节蓄电池电压过高严重报警 | 1.延迟10秒，断开充电接触器，断开负极接触器，禁止充电； 2.仪表灯亮； 3.仪表显示报警信息。

## Slide 10
技术原理
蓄电池安全保护
过温保护
序号 | 名称 | 蓄电池工作状态 | 警报 | 措施
1 | 动力蓄电池电压 | 充放电状态下 | 动力蓄电池组过热严重报警 | 1.充电设备关断充电，直到清除报警； 2.大功率设备（驱动电机、空调压缩机和PTC）停止用电； 3.延迟10s切断主接触器，负极接触器； 4.仪表灯亮； 5.仪表显示报警信息。
2 |  |  | 动力蓄电池组过热一般报警 | 1.充电设备降低当前充电电流； 2.大功率设备（驱动电机、空调压缩机和PTC）降低当前电流； 3.仪表显示报警信息。
3 |  | 充放电状态下 | 动力蓄电池组低温一般报警 | 1.限功率充电； 2.仪表显示报警信息。
4 |  |  | 动力蓄电池组严重低温报警 | 1.限功率充电； 2.仪表显示报警信息。

## Slide 11
技术原理
蓄电池安全保护
能量管理
电池模组1
电池模组2
电池模组n
+
-
正极接触器
负极接触器
电池管理内部总线
电池管理器BMU
模组检测均衡控制1
模组检测均衡控制2
模组检测均衡控制n
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制

## Slide 12
技术原理
蓄电池安全保护
电池热管理
动力电池组
电池
加热器
动力电池
循环水泵
电池
冷却器
空调
动力电池组
冷却器三通阀

## Slide 13
技术原理
蓄电池安全保护
车辆碰撞保护:当汽车发生碰撞后，为了安全，BMS需要断开高压供给

## Slide 14
技术原理
蓄电池安全保护
蓄电池信息显示
电池模组1
电池模组2
电池模组n
仪表
电机控制器
车载充电器
整车控制器
+
-
正极接触器
负极接触器
加热 冷却
电池管理内部总线
外部总线
电流传感器
电池管理器BMU
模组检测均衡控制1
模组检测均衡控制2
模组检测均衡控制n
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制
单体电压、模组温度及均衡控制

## Slide 15
技术原理
动力蓄电池管理器信息的传输

## Slide 16
技术原理
比亚迪秦动力蓄电池管理器电路
秦EV BMC电源电路
秦EV通讯电路

## Slide 17
任务实施
实施电动汽车高压维修时，一定要遵守电动汽车维修的高压防护规范，设置车辆标识和安全工作区、按要求佩戴高压防护用具、严格遵守高压操作流程。

## Slide 18
SOC值的标定
1）打开诊断仪，并选择车型进入模块界面，选择“电池管理系统”。
2）选择“特殊功能”，
3）选择“电池包出厂标定”
4）输入新蓄电池的SOC值，并确定
5）执行成功
6）读取数据流验证

## Slide 19
SOC值异常
SOC值异常包括SOC值不准确、不变化、下降快、下降慢等。
SOC值异常的原因包括信息采集线束故障、电流传感器信号异常、CSC故障、BMC故障。
SOC值不变化的原因包括通讯故障、信息采集线束故障、电流传感器故障、CSC故障、BMC故障。
SOC值下降快或下降慢主要是由电压采集信息、温度采集信息、电流采集信息、CSC或BMC程序引起的。

## Slide 20
BMC电源故障检修
以秦EV动力蓄电池管理系统BMC为例。
打开点火开关，测量BMC的BK45（A）插头28号、BK45（B）插头1、8号端子电压应为12V
BK45（A）插头28号测量 BK45（B）插头1号测量
BK45（B）插头8号测量

## Slide 21
BMC电源故障检修
以秦EV动力蓄电池管理系统BMC为例。
检查BK45（B）插头2、21号端子与车身阻值小于1Ω
BK45（B）插头2接地电阻测量
BK45（B）插头21接地电阻测量

## Slide 22
BMC通讯故障检修
以秦EV动力蓄电池管理系统BMC为例。
拔下所测模块低压插头，测量CAN线电压应为2.5V左右，如图所示为电池包通讯转换模块总线BK51插头10号端子、4号端子电压的测量
BK51插头10号端子电压测量
BK51插头4号端子电压测量

## Slide 23: 谢谢