## Slide 1: 项目二 空调制冷系统的维修

## Slide 2: 任务四 储液干燥罐与膨胀阀

## Slide 3: 目录
CONTENTS
任务实施
01
技术知识
02

## Slide 4: 技术知识
01

## Slide 5: 储液干燥器的作用
吸收湿气
储液干燥器能够吸收系统中的水分，防止冰堵和腐蚀，确保空调系统正常运行。
过滤杂质
它还具有过滤功能，能够清除制冷剂中的杂质颗粒，延长空调系统的使用寿命。
稳定压力
储液干燥器有助于稳定系统压力，保证制冷剂在适当的压强下循环，提高空调效率。
保护膨胀阀
通过吸收湿气和过滤杂质，储液干燥器间接保护膨胀阀不受损害，维持空调系统的整体性能。

## Slide 6: 储液干燥器的结构
储液干燥器的组成
储液干燥器主要由储液罐、干燥剂和过滤网组成，用于吸收和储存制冷剂中的水分。
工作原理
储液干燥器通过干燥剂吸收水分，防止水分进入膨胀阀导致系统故障，确保空调系统正常运行。

## Slide 7: 膨胀阀的作用
防止液击现象
膨胀阀防止未蒸发的液态制冷剂进入压缩机，避免损坏压缩机。
维持蒸发器温度
膨胀阀确保蒸发器内的温度和压力保持在适宜水平，以吸收热量。
降低制冷剂压力
通过膨胀阀，制冷剂从高压状态降压进入蒸发器，实现冷却效果。
调节制冷剂流量
膨胀阀控制进入蒸发器的制冷剂量，保证系统高效运行。

## Slide 8: 膨胀阀的类型
热力膨胀阀
热力膨胀阀是传统空调系统中常用的膨胀阀类型，通过温度和压力差调节制冷剂流量。
电子膨胀阀
电子膨胀阀利用电子控制技术，精确调节制冷剂流量，提高能效和系统响应速度。

## Slide 9: 存储与分离功能
吸收多余湿气
储液干燥器通过干燥剂吸收系统中的水分，防止冰堵和腐蚀，确保空调系统正常运行。
分离油液
储液干燥器内部结构设计用于分离压缩机循环中的油液，保证油液回流至压缩机，维持润滑。
过滤杂质
储液干燥器还具备过滤功能，能够捕捉系统中的微小杂质颗粒，避免堵塞膨胀阀和管路。

## Slide 10: 去除水分和杂质
吸收水分
储液干燥器内部填充有吸湿剂，能够有效吸收系统中的水分，防止冰堵。
过滤杂质
干燥器内设有过滤网，能够拦截系统循环中的固体颗粒杂质，保持系统清洁。

## Slide 11: 干燥剂的作用
吸收水分
干燥剂能够吸收系统中的水分，防止冰堵和腐蚀，确保空调系统正常运行。
维持制冷效率
通过吸收湿气，干燥剂帮助维持制冷剂的纯净度，从而保持空调系统的制冷效率。
延长系统寿命
干燥剂的使用减少了系统内部的水分，有助于延长整个空调系统的使用寿命。

## Slide 12: 节流减压原理
膨胀阀的工作原理
膨胀阀通过节流作用降低制冷剂压力，实现制冷剂从高压向低压的转变。
温度调节功能
膨胀阀能够根据蒸发器出口的过热度自动调节制冷剂流量，以维持设定的温度。
制冷剂状态变化
制冷剂通过膨胀阀时，由于压力骤降，部分液态制冷剂会蒸发吸热，达到冷却效果。
防止液击现象
膨胀阀的设计可以防止未蒸发的液态制冷剂直接进入压缩机，避免压缩机损坏。

## Slide 13: 调节控制功能
温度调节
膨胀阀通过调节制冷剂流量来控制蒸发器出口的过热度，确保温度稳定。
压力平衡
膨胀阀能够平衡系统内的压力，防止因压力过高或过低导致的系统故障。
响应速度
膨胀阀对温度和压力变化的响应速度快，能够迅速调整制冷剂流量以适应环境变化。

## Slide 14: H型膨胀阀特点
精确的流量控制
H型膨胀阀通过其独特的设计实现对制冷剂流量的精确控制，保证空调系统高效运行。
结构紧凑耐用
H型膨胀阀结构紧凑，能够承受高压和温度波动，具有较长的使用寿命和可靠性。

## Slide 15: 电子膨胀阀特点
精确控制制冷剂流量
电子膨胀阀通过电子信号精确调节制冷剂流量，确保空调系统高效运行。
节能效果显著
利用先进的控制技术，电子膨胀阀能够减少能量损耗，提高新能源汽车的能效比。
响应速度快
相比传统膨胀阀，电子膨胀阀能迅速响应温度变化，提升空调系统的反应速度。
适应性强
电子膨胀阀能够适应各种工况变化，保证在不同环境条件下空调系统的稳定性能。

## Slide 16: 任务实施
02

## Slide 17: 秦PLUS EV膨胀阀检测
检测前的准备工作
在进行膨胀阀检测前，确保车辆处于断电状态，并对系统进行充分的放气处理。
膨胀阀功能测试
通过专用检测设备模拟工作条件，检查膨胀阀的开启压力和流量是否符合技术标准。
检测结果分析与记录
记录检测数据，分析膨胀阀性能，确保其在不同工况下均能正常工作，无泄漏或堵塞现象。

## Slide 18: 膨胀阀本体端子测量
测量端子电阻
拔下电子膨胀阀插头,用万用表电阻档测量电子膨胀阀B54(A)插头的3号端子与 1、4、2、5 号端子阻值，应为约452，否则为线圈开路或短路。

## Slide 19: 电源电路测量
秦 PLUS EV空调和电池热管理各采用一个膨胀阀。 给车辆上电, 用万用表电压档 测量电子膨胀阀的B54 (A)插头的 3号端子, 应有 12V 电压, 如图 2-4-17所示。 若无 电压, 检查前机舱保险盘的 F1/13保险丝, 若保险正常, 检查前机舱保险盘B1C插头的 34号端子到电子膨胀阀的 B54 (A)插头的 3号端子之间的线路的阻值应小于 1, 否则 为断路或接触不良。

## Slide 20: 搭铁测量
01
测量搭铁点电压
检查新能源汽车空调系统中搭铁点的电压，确保其在正常范围内，避免电路故障。
02
检查搭铁线连接
对储液干燥器和膨胀阀的搭铁线进行检查，确保连接牢固无腐蚀，保证电路稳定。
03
搭铁点清洁维护
定期清洁搭铁点，去除氧化物和污垢，以减少电阻，提高搭铁测量的准确性。

## Slide 21: 控制线路测量
测量电子膨胀阀的B54 (A)插头的 1号端子到集成式车身控制器D插头的 15号 端子之间线路, 是否开路或接触不良; 测量电子膨胀阀的B54 (A)插头的 4号端子到 集成式车身控制器D 插头的 14号端子之间线路是否开路或接触不良; 测量电子膨胀阀 的B54 (A) 插头的 2号端子到集成式车身控制器D插头的 17号端子之间线路是否开路 或接触不良; 测量电子膨胀阀的B54 (A)插头的 5号端子到集成式车身控制器D 插头 的 16号端子之间线路是否开路或接触不良。

## Slide 22: 谢谢
THE END