## Slide 1: 项目二 空调制冷系统的维修

## Slide 2: 任务五 电动汽车动力电池的冷却

## Slide 3: 目录
CONTENTS
01
技术知识
02
任务实施

## Slide 4: 技术知识
01

## Slide 5: 动力电池冷却系统组成
电子水泵
冷却液循环系统通过泵推动冷却液在电池和散热器之间循环，以维持电池温度。
板式热交换器
液冷板技术通过在电池模组中嵌入冷却板，直接对电池单元进行冷却，效率高。
冷却风扇
空气冷却系统利用风扇或自然风对电池进行散热，适用于对温度要求不高的场合。
BMS和传感器
热管理系统整合了传感器、控制单元和冷却设备，实时监控并调节电池温度。

## Slide 6: 板式换热器
工作原理
板式换热器通过交替的金属板片和密封垫片形成多个通道，实现流体间的热交换。
应用优势
板式换热器具有高效热传导、紧凑结构和易于维护的特点，广泛应用于电动汽车电池冷却系统。

## Slide 7: 电子水泵
工作原理
电子水泵通过电子控制单元调节，以精确控制冷却液的流动，保持电池温度稳定。
优势特点
电子水泵相比传统机械水泵，具有响应速度快、能耗低、噪音小等优点。
应用场景
在高性能电动汽车中，电子水泵被广泛应用于电池热管理系统，以提高冷却效率。

## Slide 8: 电子膨胀阀
工作原理
电子膨胀阀通过电子控制调节制冷剂流量，以维持电池在理想温度范围内。
应用优势
使用电子膨胀阀可以精确控制冷却系统，提高电动汽车电池的性能和寿命。

## Slide 9: 秦PLUS EV制冷系统概述
制冷剂循环系统
秦PLUS EV使用环保制冷剂，通过压缩机、冷凝器等循环，有效降低电池温度。
空气流通系统
通过风扇和通风道设计，秦PLUS EV实现空气流通，辅助电池散热。
冷却液循环系统
该系统利用冷却液在电池模块和热交换器间循环，带走电池产生的热量。
智能温控管理系统
集成的智能温控系统实时监测电池温度，自动调节冷却系统工作状态。

## Slide 10: 秦PLUS EV制冷板换膨胀阀电路

## Slide 11: 空调制冷系统作用
维持电池温度稳定
通过空调制冷系统，确保电池在适宜的温度范围内工作，避免过热或过冷影响性能。
延长电池使用寿命
空调制冷系统有助于减少电池温度波动，从而延长电动汽车动力电池的使用寿命。

## Slide 12: 秦PLUS EV空调制冷系统组成
压缩机
压缩机是空调制冷系统的核心部件，负责压缩制冷剂，维持循环。
蒸发器
蒸发器在制冷过程中吸收热量，降低车内温度，提供舒适的驾驶环境。
冷凝器
冷凝器用于将高温高压的制冷剂气体冷却成液体，释放热量到车外。

## Slide 13: 主要部件认识
冷却液循环泵
冷却液循环泵是电动汽车冷却系统的关键部件，负责推动冷却液在电池组和散热器之间循环流动。
散热器
散热器用于散发电池产生的热量，确保电池在适宜的温度下工作，防止过热。
冷却液
冷却液在电池冷却系统中起到传递热量的作用，通常需要具备良好的热稳定性和导热性能。
温度传感器
温度传感器用于实时监测电池温度，为冷却系统提供准确的温度数据，确保系统及时响应。

## Slide 14: 部件功能与作用
冷却液循环泵
循环泵负责推动冷却液在电池组和散热器之间流动，以维持电池温度稳定。
热交换器
热交换器通过与冷却液的热交换作用，将电池产生的热量传递到外界，从而降低电池温度。
温度传感器
温度传感器监测电池温度，为冷却系统提供实时数据，确保电池在安全温度范围内运行。

## Slide 15: 谢谢
THE END