## Slide 1: 项目四 汽车空调通风配气系统检修

## Slide 2: 任务三 汽车净化系统的检修

## Slide 3: 目录
CONTENTS
01
技术知识
02
任务实施

## Slide 4: 技术知识
01

## Slide 5: 汽车空调滤芯
滤芯的功能与重要性
空调滤芯能有效过滤空气中的尘埃和杂质，保障车内空气质量。
更换周期与方法
根据使用环境，滤芯一般每6个月至一年更换一次，更换时需关闭空调系统。
常见故障及解决办法
滤芯堵塞会导致空调出风量减少，定期检查并按时更换可避免此问题。

## Slide 6: PM2.5过滤装置
HEPA高效过滤技术
HEPA过滤器能有效拦截0.3微米颗粒，是PM2.5过滤装置的核心技术之一。
预过滤网
预过滤网捕捉较大颗粒物，延长高效过滤层的使用寿命，是初级过滤的重要组成部分。
活性炭吸附层
活性炭层能吸收有害气体和异味，增强PM2.5过滤装置的空气净化能力。
负离子发生器
负离子发生器释放负离子，有助于中和空气中的正电荷颗粒，进一步净化空气。

## Slide 7: 静电除尘技术
工作原理
静电除尘技术利用高压静电场吸附微粒，通过电晕放电使空气中的颗粒物带电，然后被集尘板捕集。
应用实例
特斯拉Model S和Model X的空调系统中集成了静电除尘技术，有效过滤空气中的微粒，提供更清洁的车内环境。

## Slide 8: 紫外线杀菌原理
紫外线的波长与杀菌能力
紫外线中C波段（UVC）具有最强杀菌效果，能破坏微生物DNA，阻止其繁殖。
紫外线杀菌的应用领域
广泛应用于空气净化、水处理和表面消毒，如医院手术室和食品加工场所。
紫外线杀菌的物理过程
紫外线照射到微生物表面，通过光化学反应破坏其细胞结构，达到消毒目的。
紫外线杀菌的优势与局限
紫外线杀菌效率高、无化学残留，但需注意安全防护，避免对人眼和皮肤造成伤害。

## Slide 9: 杀菌及除味方法
使用紫外线灯
紫外线灯能有效杀灭细菌和病毒，常用于新能源汽车空调系统的杀菌。
活性炭过滤技术
活性炭过滤器能吸附异味和有害物质，是净化车内空气的常用方法。
光触媒技术
光触媒在光照条件下能分解有机物，用于空调系统中可有效去除异味和细菌。

## Slide 10: 任务实施
02

## Slide 11: 秦PLUS EV空调滤芯更换步骤
定位空调滤芯位置
打开秦PLUS EV的副驾驶手套箱，找到并打开空调滤芯盖板，露出滤芯。
取出并更换滤芯
轻轻拉出旧滤芯，检查清洁度，然后将新的空调滤芯按原位置插入并固定。

## Slide 12: 更换前的准备工作
检查空调系统状态
在更换空调净化系统前，需检查现有系统的运行状态，确认故障点和更换需求。
阅读维修手册
仔细阅读新能源汽车空调净化系统的维修手册，了解特定车型的更换步骤和注意事项。
准备专用工具和材料
根据空调净化系统的型号，准备相应的专用工具和替换材料，确保更换过程顺利。
安全防护措施
在更换前，确保采取必要的安全防护措施，如断开电源、穿戴防护服等，保障操作安全。

## Slide 13: 更换过程中的注意事项
确保断电
在更换空调净化系统前，务必断开电源，避免触电风险，确保安全。
使用正确工具
使用专业工具进行更换，避免损坏系统组件，确保维修质量。
遵循操作规程
严格按照制造商提供的操作手册进行更换，防止操作失误导致系统故障。

## Slide 14: 更换后的检查与测试
系统功能测试
更换空调滤芯后，启动车辆进行功能测试，确保空调系统正常工作，风量和温度调节无异常。
性能评估
通过模拟驾驶条件，评估空调净化系统的制冷效率和净化效果，确保达到预期性能标准。

## Slide 15: 谢谢
THE END