## Slide 1: 项目五 空调控制系统的检修

## Slide 2: 任务一 空调系统传感器的检修

## Slide 3: 目录
CONTENTS
01
技术知识
02
任务实施

## Slide 4: 技术知识
01

## Slide 5: 汽车空调温度传感器
传感器工作原理
温度传感器通过热敏电阻感知温度变化，将信号转换为电信号，供ECU处理。
传感器的校准方法
校准温度传感器需在特定条件下进行，确保传感器读数的准确性和空调系统的效率。
常见故障及诊断
传感器故障可能导致空调不制冷或制热，通过读取故障代码可进行初步诊断。
传感器的更换流程
更换传感器时需断开电源，正确安装新传感器，并使用专用工具进行设置和测试。

## Slide 6: 车内温度传感器
工作原理
车内温度传感器通过热敏电阻感知温度变化，将信号转换为电信号，供ECU处理。
常见故障类型
传感器老化、接触不良或电路短路会导致读数不准确，影响空调系统性能。
维护与检测
定期检查传感器连接线和接口，使用专业工具检测其响应时间和准确性。

## Slide 7: 车外温度传感器
工作原理
车外温度传感器通过热敏电阻检测环境温度，将温度信号转换为电信号。
常见故障
传感器受污染或损坏会导致读数不准确，影响空调系统性能。
维护与检查
定期清洁传感器表面，检查连接线路和传感器的响应时间。
更换指南
若传感器损坏，需按照车辆制造商的指导手册进行更换，确保兼容性。

## Slide 8: 蒸发箱温度传感器
工作原理
蒸发箱温度传感器通过温度变化改变电阻阻值，用来测量从蒸发器出来的空气温度。。
电路

## Slide 9: 制冷管道温度传感器
工作原理
制冷管道温度传感器通过感测管道内温度变化，调节制冷剂流量，确保车内温度适宜。
常见故障及诊断
传感器故障可能导致温度控制失准，通过专用诊断工具检测电阻值变化可发现异常。

## Slide 10: 阳光强度传感器
工作原理
阳光强度传感器通过光电效应检测光线强度，自动调节车内温度和照明。
常见故障
传感器老化或受污染可能导致读数不准确，影响空调系统的自动调节功能。
维护与校准
定期清洁传感器表面，必要时进行校准，以确保其准确性和延长使用寿命。

## Slide 11: 空气质量传感器
传感器工作原理
空气质量传感器通过检测车内外空气中的污染物浓度，来调节空调系统的空气循环。
常见故障及诊断
传感器故障可能导致空调系统无法正确调节，常见的诊断方法包括电阻测试和信号输出检查。

## Slide 12: 压力检测装置
工作原理
压力检测装置通过感应压力变化，将物理信号转换为电信号，用于监测空调系统压力。
常见故障类型
传感器故障可能包括信号输出异常、响应迟缓或完全失效，需定期检查维护。
维护与校准
定期对压力检测装置进行校准和维护，确保其准确性和延长使用寿命。

## Slide 13: 任务实施
02

## Slide 14: 秦PLUS EV空调压力开关检测
压力开关功能测试
模拟空调运行状态，检查压力开关是否能在设定压力下正常开启和关闭。

## Slide 15: 秦PLUS EV空调压力温度传感器检测
拔下空调压力开关插头,测量开关测1、4号端子之间的电阻,应小于1,
测量 2、3号端子之间的电阻, 应为无穷大
线路测量
拔下空调压力开关插头B13-1, 汽车上电, 测量 1号端子应有低压电源电压。

## Slide 16: 秦PLUS EV空调压力温度传感器检测
测量3号端子与车身之间阻值应小于1
测量线束端插头 2号端子应有 5V 电压
检查空调压力开关插头的 4号端子与集成式车身控制器K插头的 26号端子之间阻值应小于1Ω
接地测量
中压信号测量

## Slide 17: 秦PLUS EV空调压力温度传感器检测
电动车上电, 测量温度压力传感器B55插头的4号端子电压应为 5V
测量温度压力传感器B55插头的1号端子与车身之间阻值应小于1，
电动车上电, 测量温度压力传感器B55插头的3号端子电压
电源测量
接地测量
温度信号线测量
压力信号线测量
电动车上电, 测量温度压力传感器B55插头的2号端子电压

## Slide 18: 谢谢
THE END