## Slide 1: 项目五 空调控制系统的检修

## Slide 2: 任务二 空调控制面板的检修

## Slide 3: 目录
CONTENTS
01
技术知识
02
任务实施

## Slide 4: 技术知识
01

## Slide 5: 空调控制面板作用与类型
空调控制面板的基本功能
空调控制面板用于调节车内温度、风速和风向，确保乘客舒适。
不同类型的空调控制面板
常见的有旋钮式、按键式和触摸屏式，每种类型各有操作便捷性和设计特点。

## Slide 6: 空调按键控制面板作用
温度调节
通过控制面板上的温度调节按钮，用户可以设定期望的车内温度，实现舒适驾驶环境。
风速控制
风速控制按钮允许用户根据个人喜好调整风扇的转速，以达到理想的通风效果。
模式切换
空调控制面板上的模式切换键可以改变空调的工作模式，如自动、内循环或外循环。
除霜功能
除霜按钮激活后，空调系统会集中向挡风玻璃吹热风，快速清除霜冻，保证驾驶视线清晰。

## Slide 7: 空调按键控制面板按键
A/C开关
空调开关：控制压缩机开始工作
内外循环按钮
控制驾驶室空气内外循环
温度调节旋钮
调节混合风门开度，从而调节进入驾驶室温度
模式按键
调换出风口，设置出风的位置。有除霜、 吹脸、 吹脚、 除霜/吹脚、 吹脸 /吹脚等模式

## Slide 8: 空调按键控制面板作用
鼓风机转速旋钮
调节鼓风机转速，从而改变出风强度
温度设定键
温度设定键用于设定室内的温度
AUTO 开关
AUTO功能,空调进入智能调控阶段，进入后，空调会按照设定好的模式自动调整分量和温度

## Slide 9: 空调液晶屏控制
液晶屏显示原理
介绍液晶屏如何通过电压变化控制像素点的开闭，形成图像和文字。
故障诊断与处理
阐述空调液晶屏常见故障，如显示异常、触摸失灵，并提供相应的诊断和处理方法。

## Slide 10: 任务实施
02

## Slide 11: 秦PLUS EV空调液晶面板检测
检查液晶显示功能
确认空调控制面板的显示是否清晰，无乱码或黑屏现象，确保信息准确传达给驾驶者。
测试控制按钮响应
逐个测试空调控制面板上的按钮，确保每个按钮都能正常响应，无卡顿或失灵情况。
诊断通讯故障
利用专业诊断工具检查控制面板与车辆其他系统的通讯是否正常，排除潜在的连接问题。

## Slide 12: 电源检测
检查电源连接
确认空调控制面板的电源线连接无松动、腐蚀，确保电流稳定传输。
测试电源电压
测量液晶面板 GJ GC01插头的5号端子电压应为 12V
搭铁测量
电动车下电, 拔下液晶面板GJ GC01插头, 测量 26号端子其与接地

## Slide 13: CAN总线检测
检查CAN总线连接
确保所有CAN总线连接正确无误，无松动或腐蚀现象，以保证数据传输的稳定性。
测试CAN总线通信
电动车上电, 检测舒适CAN 线, 测量液晶面板GJ GC01插头的 1、2号端子电 压应为 2.5V左右; 动力CAN线, 测量GJ GC01 的9、 10号端子, 电压应为 2.5V左右
诊断CAN总线故障
利用专业诊断工具检测CAN总线故障代码，分析故障原因，如短路、开路或通信干扰。
电动车下电, 拔下液晶面板GJ GC01插头, 测量其 10、9号端子之间的电阻应
电动车下电, 拔下液晶面板GJ GC01插头, 测量其 1、2号端子之间的电阻应为 60Ω

## Slide 14: 谢谢
THE END